Wzory fizyczne

|  | prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym | v – prędkość [m/s] s – droga [m] t - czas [s] |
| --- | --- | --- |
|  | przyspieszenie | a – przyspieszenie [m/s2] v0- prędkość początkowa [m/s] vk - prędkość końcowa [m/s] |
|  | prędkość średnia (wzór prawdziwy dla każdego ruchu) | vsr - prędkość średnia [m/s] sc- droga całkowita [m] tc – czas całkowity [s] |
|  | droga i prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym | s - droga [m] t - czas [s] v – prędkość [m/s] a – przyspieszenie [m/s2] |
|  | II zasada dynamiki Niutona | a - przyspieszenie [m/s2] Fw- siła wypadkowa [N] m - masa [kg] |
| Q = m(g | ciężar | Q - ciężar [N] m - masa [kg] g - przyspieszenie grawitacyjne [m/s2] |
| W = F(s | praca | W- praca [J] F - siła [N] s - droga [m] |
|  | moc | P - moc [W] W - praca [J] t - czas [s] |
|  | energia kinetyczna | Ek - energia kinetyczna [J] m – masa [kg] v- prędkość [m/s] |
| Ep = m(g(h | energia potencjalna ciężkości | Ep- energia potencjalna [J] m - masa[kg] h - wysokość[m] g - przyspieszenie grawitacyjne [m/s2] |
| W = (E | związek pracy i energii | W - praca[J] (E - zmiana energii [J] |
| ρ = | gęstość | ρ - gęstość [kg/m3] m - masa [kg] V- objętość [m3] |
|  | ciśnienie | p - ciśnienie [Pa] Fn- Siła nacisku [N] S - pole powierzchni [m2] |
| p = ρ (g(h | ciśnienie hydrostatyczne | p - ciśnienie [Pa] ρ - gęstość [kg/m3] g - przyspieszenie grawitacyjne [m/s2] h - głębokość [m] |
| Fw = ρ c(g(Vz | siła wyporu | ρc- gęstość cieczy Vz -objętość części zanurzonej ciała [m3] Fw- siła wyporu[N] g- przyspieszenie grawitacyjne[m/s2] |
|  | ciepło | Q - ciepło [J] c - ciepło właściwe m - masa [kg] - zmiana temperatury [K lub 0C] |
|  | częstotliwość | n - liczba obrotów f - częstotliwość [Hz] T - okres [s] |
|  | natężenie prądu | I - natężenie prądu [A] q - ładunek elektryczny [C] t - czas [s] |
|  | napięcie | U - napięcie [V] W - praca [J] q - ładunek elektryczny [C] |
|  | prawo Ohma | I - natężenie prądu [A] U - napięcie [V] R – rezystancja (opór) [Ω] |
| R = R1+R2+RN U = U1 + U2 | połączenie szeregowe oporników (rezystorów) | R - opór całkowity [Ω] R1,2,n – opór opornika 1,2…[Ω] |
| W = U (I(t | praca prądu elektrycznego | W- praca [J] U - napięcie [V] I - natężenie prądu [A] t - czas [s] |
| P = U(I | moc prądu elektrycznego | P - moc [W] U - napięcie [V] I - natężenie prądu [A] |
|  | długość fali | - długość fali [m] v - prędkość [m/s] T - okres [s] |
|  | ogniskowa zwierciadła | f - ogniskowa [m] R - promień krzywizny [m] |
|  | zdolność skupiająca | Z - zdolność skupiająca [dpt] f - ogniskowa [m] |
|  | równanie zwierciadła i soczewki | f - ogniskowa [m] x - odległość przedmiotu od zwierciadła lub soczewki [m] y - odległość obrazu od zwierciadła lub soczewki [m] |
|  | powiększenie | p – powiększenie x - odległość przedmiotu od zwierciadła lub soczewki [m] y - odległość obrazu od zwierciadła lub soczewki [m] hp - wysokość przedmiotu [m] ho - wysokość obrazu [m] |