## Slide 1: LUTOWANIE

## Slide 2
Lutowanie to łączenie metali za pomocą spoiwa (lutu) o temperaturze topnienia niższej niż temperatura topnienia metalu nim łączonego.

## Slide 3: Procesy lutowania dzieli się na lutowanie twarde i miękkie. Lutowanie miękkie wykonuje się za pomocą spoiw lutowniczych o temperaturze topnienia mniejszej niż 450°C.

## Slide 4
Lutowanie twarde umożliwia łączenie blach, kształtowników, części mechanizmów, elementów narzędzi skrawających itd.

## Slide 5
Lutowanie miękkie stosuje się przede wszystkim – w elektrotechnice.

## Slide 7
Lutowanie ręczne wykonuje się za pomocą narzędzia zwanego lutownicą. Najważniejszą częścią lutownicy jest jej końcówka zwana grotem.
Lutownice możemy podzielić na:

## Slide 8
1. Lutownice transformatorowe
Ich nazwa pochodzi od transformatora, który jest jej integralną częścią.

## Slide 9: Lutownica oporowa

## Slide 10: 2. Lutownice oporowe

## Slide 11
stacja lutownicza urządzenie składające się z lutownicy oraz panelu sterowania służącego do regulacji temperatury lutowania

## Slide 12: 3. Lutownice gazowe
W tego typu lutownicach nagrzewanie uzyskujemy poprzez płomień gazu ogrzewający grot lutownicy.

## Slide 13: 4. Lutownice na gorące powietrze
Tego typu lutownice używane są do zaawansowanych prac elektronicznych. Nie występuje tu bezpośrednio grot. Elementem nagrzewającym i stapiającym lut jest w tym przypadku gorące powietrze.

## Slide 15
Co potrzebujemy do lutowania?
Czyścik do czyszczenia grotów lutownicy

## Slide 16: Spoiwo (lut, lutowie)
Jako spoiwo stosujemy stop cyny z ołowiem, niektóre z nich zawierają ponadto drobne domieszki srebra i miedzi .
Najczęściej stosuje się dostępny w handlu lut w postaci drutu nawiniętego na szpulki - tzw. tinol. Oprócz samego stopu cyny z ołowiem drut ten zawiera również wewnątrz jedną lub kilka nitek kalafonii.

## Slide 17: Topniki
Topnik jest substancją, której zadaniem jest ułatwienie lutowania oraz zapobiegają utlenianiu się spoiwa .
Najczęściej stosowanym topnikiem jest kalafonia. Na jej bazie produkowane są również tzw. pasty lutownicze.

## Slide 18: Taśma do wchłaniania lutu, odsysacz
Ułatwiają usunięcie starego lutu np.: podczas rozlutowywania elementów elektronicznych.

## Slide 19: Temperatura grota podczas lutowania klasycznych elementów powinna wynosić około 350°C. Mniej więcej taką temperaturę zapewniają popularne lutownice o mocy 60-75W.
Dobrze wykonane połączenie można łatwo poznać po kształcie lutu i po kolorze. Przy odpowiednio wysokiej temperaturze cyna zwilża łączone elementy i sama rozpływa się po powierzchni końcówki i punktu lutowniczego, dając wklęsłą, jasną, błyszczącą powierzchnię lutu.

## Slide 20: Łączenie dwóch przewodów
Usunąć fragment izolacji z obu przewodów a następnie je pobielić. Przyłożyć oba końce do siebie i ogrzewać aż do momentu zlania się lutu. Połączenie można wzmocnić dodatkową warstwą lutu. Zaizolować miejsce lutowania.

## Slide 21: Najczęstsze błędy lutowania
a) Stopienie spoiwa lutowniczego za pomocą grota lutownicy, a nie pośrednio przez łączone metale (kontaktu i wyprowadzeń elementu) - niewystarczająca temperatura, któregoś z łączonych elementów.
b) Niezastosowanie topnika, który oczyszcza powierzchnie łączonych metali. W związku z tym spoiwo lutownicze łączy się z zanieczyszczeniami znajdującymi się na łączonych elementach.