## Slide 1: Pomiary wielkości elektrycznych

## Slide 2
Do pomiaru napięcia służy woltomierz.
Woltomierz włączamy do obwodu równolegle.
+ woltomierza do + baterii

## Slide 3
Pamiętaj, aby sondy pomiarowe (bo tak nazywa się te kolorowe kable z ostrymi końcówkami) wpiąć w odpowiednie gniazda:
czarny przewód do gniazda COM,
czerwony przewód do gniazda, które w opisie ma V.

## Slide 4
Jeśli zupełnie nie masz pojęcia na jakim zakresie mierzyć to zacznij od największego zakresu.

## Slide 5
Pomiary na większym zakresie nie uszkodzą nigdy miernika, wpływają jednak negatywnie na precyzję tego konkretnego pomiaru.

## Slide 6
Sprawdźmy teraz co się stanie, jeśli przy pomiarze napięcia czerwoną sondą dotkniemy minusa baterii, a czarną plusa - na wyświetlaczu pojawił się dodatkowo znak minusa.

## Slide 7
Do pomiaru natężenia prądu płynącego w obwodzie służy amperomierz.
Amperomierz włączamy do obwodu szeregowo.
+ amperomierza do + baterii

## Slide 8
Absolutnie NIE podłączaj miernika w trybie pomiaru prądu do baterii. Natychmiast go uszkodzisz. Amperomierz wpina się szeregowo, oznacza to, że trzeba przerwać obwód i wpiąć tam miernik.

## Slide 9
Do pomiaru oporu elektrycznego służy omomierz.
Pomiaru dokonujemy bezpośrednio na elemencie (rezystorze) przy odłączonym napięciu.

## Slide 10
Ustawiamy miernik na pomiar maksymalnie dużej wartości oporu. Na mierniku widoczna będzie "1", a to oznacza, że opór jest zbyt duży, aby miernik mógł go zmierzyć (czyli w przybliżeniu nieskończenie duży opór)

## Slide 11
Następnie zetknij dwie sondy, na ekranie powinno pokazać się ~ 0. Oznacza to, że miernik nie wykrył praktycznie żadnego oporu.

## Slide 12
Dotykanie palcami wyprowadzeń rezystora przy pomiarze rezystancji może wprowadzać błąd pomiarowy.